9929/9939系列新型专业数字型万用表,双重塑料模外壳设计和符合IP67防水功能使其能得到更安全的测试值。9929/9939功能类似于数据记录器﹠AC电压真有效值和电流测试值，40000位分辨率和精确度为0.06%的直流电压可以满足更多客户的需求。条柱型背光式液晶显示使得读数在任何环境下易于测取。
安全认证:
·EN61010-1 CATⅢ600V CAT Ⅱ1000V  
·1000V 过载保护
·10A/1000V﹠0.5A/1000V快速熔断保险丝

| 产品特点： |
| --- |
| 40,000 位高分辨率（ 0.01m V, 0.01µA,0.01Ω) |
| 带条柱型、三倍液晶显示﹠背光式 |
| 交流/直流测量 |
| 9999位记忆读数 |
| 带真有效值测量﹠峰值捕获模式 |
| 1000V 过载保护 |
| 4-20mA 相对应的百分比回路控制读数测量 |
| 数据保存，最大最小值记录模式 |
| 符合IP67防水功能和自动关机、低电池指示 |
| 大范围电容量程测量 |
| 无线USB接口（9939） |
| 功能 | 最大量程 | 精确度 |
| 直流电压 | 1000V | ±0.06% |
| 交流电压 | 1000V | ±1.0% |
| 直流电流 | 10A | ±1.0% |
| 交流电流 | 10A | ±1.5% |
| 电阻 | 40MΩ | ±0.3% |
| 电容量 | 40mF | ±3.5% |
| 频率 | 10MHz | ±0.1% |
| 温度 | 1200℃/2192℉ | ±1.0% |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% |
| 二级管测试 |  |
| 连续测试 |  |  |

、标准配置：  测试探头,9V电池,温度探针(961),带手提箱的包装盒，USB接口和软件（9939）