DT-9926/9927/9927T具备了双塑外壳设计和IP67防水功能，为更加安全的测量提供了保障. 这款表符合CAT III 1000V和 CAT IV 600V IEC 61010 等安全指标. 根据瞬间脉冲的危险系数，IEC 61010 安全指标分为四种类型 (CAT I to IV)。 CAT III类型的表笔适用于通常的电压等级要求不是很高的设备的测量。 CAT IV 类型的表笔适用于室外电压等级要求较高的测量(如高空或地下设施)。

| 产品特点 |
| --- |
|  | 9926 | 9927 | 9927T |
| 液晶位数 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 真有效值测量 |  |  | * |
| 模拟条指示 | */61 | */61 | */61 |
| 安全型设计 | * | * | * |
| 相对值模式 | * | * | * |
| 数据保持 | * | * | * |
| 最大值/最小值保持 | * | * | * |
| 自动量程 | * | * | * |
| 自动关机 | * | * | * |
| 宽电容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
| 技术指标 |
| 功能 | 最大量程 | 精确度 | 9926 | 9927 | 9927T |
| 直流电压 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
| 交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
| 直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
| 交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
| 电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% |  | * | * |
| 占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | * |
| 频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
| 电容量 | 1000μF | ±3.0% |  | * | * |
| 二级管测试 |  |
| 短路蜂鸣测试 |  |

配件:

测试探头,9V电池,K型温度探针(9927/9927T),手提箱,包装盒