DT-99S/9989至尊版彩屏数字示波万用表集示波器、万用表、蓝牙传输、Meterbox和彩屏显示于一体，最大限度地提高工厂生产效率的新诊断功能，是新一代的高性能工业用记录多用表，能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。 由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看，因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。内置示波器功能是工业设备以及连接这些设备的工业网络的维护工程师的最佳选择。双重注塑安全外壳设计和防尘防水功能,为工程测试提供安全可靠的保障。

● 50,000位计数,320 x 240 TFT 彩色液晶显示屏,同时可以显示多组测量信息 ● 具有趋势捕抓功能,随时监测异常情况 ● 峰值捕抓功能,记录瞬变信号的最短时间可达250us ● 0.025%基本直流精度和100kHz真有效值交流带宽测量 ● 独创Merterbox蓝牙连接手机/云端服务器/电脑功能 ● 真有效值测量 ● 更高的扩展存贮内置记录功能 ● 可存储多次记录结果 ● 快速采样 ● 最小/最大/平均值实时采样 ● 低抗阻测量 ● 50Ω量程,1mΩ分辨率,可进行精确地电机绕组测量 ● 低通滤波器 ● 防水防尘等级IP67 示波器功能 带宽：10Hz~10MHz 实时采样率：1kS/s~50mS/s 上升时间：17.5ns 记录长度：1000~3000点 垂直敏感度：50mV/div~100V/div 垂直分辨率：8bits 时基范围：20nS ~ 1uS 触发模式：内部上升沿、内部下降沿、无触发 触发源：输入信号 触发电平：>0.5V 输入电阻：1MΩ/15pF 最大输入电压：600V（Peak） 实时测量：波形频率、电压峰值 光标测量：频率和时间 FFT（频谱）测量：频率和相对幅值 屏幕刷新速率：具有可选择的刷新速率，能有效降低视觉疲劳 真有效值数字万用表功能 功能 最大量程 最大分辨率 精度 直流电压 1000V 1uV ±（0.025%+5） 交流电压 1000V 1uV ±（0.4%+40） 直流电流 10A 0.01uA ±（0.15%+2） 交流电流 10A 0.01uA ±（0.15%+2） 温度 -200~1350℃ 0.1℃ ±（1.0%+1℃） 电阻 50MΩ 0.01Ω ±（0.05%+2） 电容 10mF 0.001nF ±（1.0%+5） 频率 10MHz 0.01Hz ±（0.005%+1） 短路测试：支持 电脑接入技术：蓝牙 电源：锂离子充电电池 CEM Meterbox：新增功能Meterbox是CEM独创并领先世界水平的新技术。 CEM DT-99S/9989 至尊版彩屏数字示波万用表树立了在困难情况下进行测量的新标准，它具有高安全性能，优异的功能和准确度，可以轻松地解决绝大多数电气故障。 DT-99S/9989 彩屏数字示波万用表符合IP67防水防尘等级，完全密封，并经测试可承受3米（10英尺）掉落，可以在最苛刻的环境下工作。 双重注塑保护性能设计可以承受由于负载切换和工业电路故障导致的8000V危险高峰电压，且符合国际第二版IEC和ANSI电气安全标准。 彩屏数字示波万用表*1 使用说明书*1 保修卡*1 锂电池*1 电源适配器*1 软件光盘*1 测试表笔*2 示波器表笔*1 K型温度探头*1 工具箱*1 彩盒*1

示波器功能
带宽：10Hz~10MHz
实时采样率：1kS/s~50mS/s
上升时间：17.5ns
记录长度：1000~3000点
垂直敏感度：50mV/div~100V/div
垂直分辨率：8bits
时基范围：20nS ~ 1uS
触发模式：内部上升沿、内部下降沿、无触发
触发源：输入信号
触发电平：>0.5V
输入电阻：1MΩ/15pF
最大输入电压：600V（Peak）
实时测量：波形频率、电压峰值
光标测量：频率和时间
FFT（频谱）测量：频率和相对幅值
屏幕刷新速率：具有可选择的刷新速率，能有效降低视觉疲劳

真有效值数字万用表功能

| 功能 | 最大量程 | 最大分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电压 | 1000V | 1uV | ±（0.025%+5） |
| 交流电压 | 1000V | 1uV | ±（0.4%+40） |
| 直流电流 | 10A | 0.01uA | ±（0.15%+2） |
| 交流电流 | 10A | 0.01uA | ±（0.15%+2） |
| 温度 | -200~1350℃ | 0.1℃ | ±（1.0%+1℃） |
| 电阻 | 50MΩ | 0.01Ω | ±（0.05%+2） |
| 电容 | 10mF | 0.001nF | ±（1.0%+5） |
| 频率 | 10MHz | 0.01Hz | ±（0.005%+1） |

短路测试：支持
电脑接入技术：蓝牙
电源：锂离子充电电池
CEM Meterbox：新增功能Meterbox是CEM独创并领先世界水平的新技术。

标准配置：彩屏数字示波万用表*1 
使用说明书*1 
保修卡*1 
锂电池*1 
电源适配器*1  
软件光盘*1 
测试表笔*2 
示波器表笔*1 
K型温度探头*1 
工具箱*1 
彩盒*1