XP-3140 高浓度 (vol)

特长：

·可测量非可燃性气体的二氧化碳，氩气等（请指定对象气体）

·适用于罐内等气体余量的检测
·也适用去涩味等农业用途（CO₂浓度管理）

规格

| 型号 | XP-3140 |
| --- | --- |
| 对象气体 | 甲烷、丙烷、氩气、碳酸气体等 |
| 采样方式 | 自动吸引式 |
| 检测原理 | 气体热传导式 |
| 测量范围 | 0～100vol% |
| 指示精度※1 | H量程：全量程的±5% L量程：全量程的±10% |
| 报警设定值 | 50vol% |
| 显示方式 | 液晶数字（带背景灯）数字 数字数值显示：0～100vol% 数字条形图显示：自动量程切换 0～10vol%或0～30vol% （L量程）※2 0～100vol%（H量程） |
| 报警方式 | 气体报警时：蜂鸣器鸣叫，红色灯闪烁 故障报警时：蜂鸣器鸣叫，红色闪烁，液晶显示 |
| 防爆构造 | ExibdⅡCT3(本质安全防爆+耐压防爆）※3 |
| 使用温度范围 | 0～40℃ |
| 电源 | 5号碱性干电池4节 |
| 连续使用时间※4 | 使用碱性干电池时：约30小时 （无报警时、20℃、背景灯OFF时） |
| 外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
| 重量 | 约450g（不含电池） |
| 标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管（1m）、吸气过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套 |
| 选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置（CD-ROM软件+USB线）、充电AC适配器※5 |

※1、同一测量条件下。

※2、依据对象气体而异

※3、日本海事协会（NK）检定合格品。

※4、根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。

※5、使用AC转接器时，是防爆构造适用外。