XP-3180  氧气浓度计

特长：

以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度。

带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能。

适于测量采样难度大的位置、容器内等的氧气浓度。

体积小、重量轻，只有450g。

单手持握，使用方便。

规格

| 型号 | XP-3180 |
| --- | --- |
| 对象气体 | 氧气 |
| 采样方式 | 自动吸引式 |
| 检测原理 | 伽伐尼电池式 |
| 测量范围 | 0～25.0vol% |
| 指示精度※1 | ±0.3vol%(符合JIS T 8201 标准） |
| 报警设定值 | 18.0vol% |
| 显示方式 | 液晶数字（带背景灯） 数字数值显示/数字条形图显示 |
| 报警方式 | 气体报警时：蜂鸣器鸣叫，红色灯闪烁 故障报警时：蜂鸣器鸣叫，红色闪烁，液晶显示 |
| 防爆构造 | ExibdⅡBT3(本质安全防爆构造） |
| 使用温度范围 | -10～40℃ |
| 电源 | 5号碱性干电池4节 |
| 连续使用时间※2 | 使用碱性干电池时：约100小时 （无报警时、20℃、背景灯OFF时） |
| 外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
| 重量 | 约450g（不含电池） |
| 标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管（1m）、吸气过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套 |
| 选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置（CD-ROM软件+USB线）、充电AC适配器※3 |

※1、同一测量条件下

※2、根据不同环境条件下、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。

※3、使用AC转接器时，是防爆构造适用外。