DT-9860/9861/9862是CEM华盛昌最新推出的专业型红外线摄温仪产品，此产品基于非接触式红外测温技术，可测量红外温度，从而从一个安全距离测定温湿度。该产品独创的视频和照片拍摄功能，并配备2.2“彩色TFT液晶屏，可以让您的红外测温工作更加直观和高效。

1、2.2” TFT LCD 显示屏
2、640*480 像素（ 30万像素） 可见光摄像头
3、Micro SD存储卡
4、图像（JPEG）和视频(AVI)
5、湿度和空气温度
6、双激光瞄准
7、K型热电偶探头
8、可调发射率
9、高精度
10、快速响应时间
11、露点温度和湿球温度

|  | DT-9860 | DT-9861 | DT-9862 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度范围 | -50～1000℃ | -50～1600℃ | -50～2200℃ |
| 响应时间 | 小于300ms |
| 显示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉) <1000°时 ；1℃ (1℉)>1000°时 |
| 基本精度（IR） | ±1% |
| 距离比D:S | 50:1 |
| 发射率 | 可调0.10～1.00 |
| K型温度范围 | -50～1370℃ |
| 基本精度（TK） | ±0.5% |
| SD卡存储 | 8GB |
| 空气温度范围 | 0～50℃ |
| 空气温度精度 | ±0.5℃ |
| 相对湿度范围 | 0～100%RH |
| 相对湿度精度 | ±2.5%RH（20%~80%RH） |
| 工作温度 | 0～50℃ |
| 湿球温度 | 0～50℃ |

摄温仪*1
使用说明书*1 
保修卡*1 
9V电池*1
电源适配器*1
USB数据线*1 
便携工具箱*1
包装彩盒*1